## Slide 1: 入眠予兆検知デバイス
村上 龍之介
会津大学大学院 修士課程1年
Creative Factory Seminar 2017

## Slide 2: 目次
作品紹介
システム構成
  脈波形
    BPM計測のしくみ
    計測回路(測定)
入眠・疲労予兆検知の方法

## Slide 3: 背景
人々の訳にたつものでブレインストーミング -> ヘルスデバイス！
  作業工程
    企画
    プロトタイプ設計
    回路設計
    発注

## Slide 4: 作品概要
Pulse wave
Buzzer
Arduino
耳朶から脈波をセンシングし、信号をArduino本体に送信
HRVを監視し、
BPMを計算する。
BPMの観測から疲労を検知し、使用者に警告！
Pulse sensor
Notes: イヤリング クリップ式おわん ゴム付 1ペア（2個入）：＜https://store.shopping.yahoo.co.jp/yu-beads-parts/errd-pl-3.html?sc_e=slga_pla＞

## Slide 5: 実際に制作したデバイス
PCB: パルスセンサ
パルスセンサ(実物)
Arduino互換基盤(実物)
プリント基板設計図

## Slide 6: 基盤概形
Arduino
Battery
(単3充電池4本-6V)
Bluetooth
Buzzer
AVR_ISP
Regulator
(6v->5v)
USBそけっと
LED：
パワー状態
脈波形との接続状態
Pulse-sensor
Op-anmp
OUT
V
in
GND
脈波計
VR
基盤の裏側に配置
USBシリアル変換
DC-jack
電源ボタン
リセットボタン
デバイスの構成

## Slide 7: 脈波はどうやって解析する？
LEDを体(耳朶)に、照射。
  LEDとパルスオキシメータを含むデバイスを装着
パルスオキシメータで反射光の光の量を計測
  ヘモグロビンの光吸収特性を利用
血液の流れから、脈波を検知
  脈波のタイミング検知できれば脈拍が計算できる
脈拍(BPM)を使って度体の常態を予測
  疲労>低BPM, 興奮>高BPM

## Slide 8: 脈波センサ回路図
Circuit design - pulse sensor
LED
パルスオキシメータ
オペアンプ
増幅倍率変動(パラメータ)
可変抵抗
(入力電圧の調整)

## Slide 9: 脈拍計測の様子

## Slide 10: 入眠予兆とする条件について
疲労とBPMの相関に関する論文を参考
  「Detecting Drowsy Driving Using Pulse Sensor」
BPMによる条件
  [男性] drowsy: 50 < BPM < 65 (normal: 75 < BPM < 100)
  [女性] drowsy: 45 < BPM < 63 (normal: 70 < BPM < 95)
男性女性における、
疲労時、正常時それぞれにおけるBPM, HRVの変化の様子。